Товарищество собственников жилья   «Коллонтай,17»

Юридический адрес: 193313, г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай., д.17,кор.3,пом. 1Н

ИНН 7811314748   КПП 781101001

тел./факс (812) 442-84-21, диспетчер 442-84-30

Правление ТСЖ  «Коллонтай, 17» проводит тендер на выполнение следующих работ по адресу: СПб, ул. Коллонтай,   д. 15, кор.1, д. 15, кор.2 д. 17, кор.2, д. 17, кор.3, д. 17, кор.4.

Вид работ: Нанесение дорожной разметки на внутридомовой территории. Парковочные места для автомобилей в количестве 220 шт. Размер парковочного места: ш.2.50 м, дл.5.0 м.  Технические характеристики  объекта:

Разметка должна быть:

• Хорошо видимой (белого цвета), оттенок не нормируется, в ходе процесса высыхания (полимеризации) материал должен образовывать матовое покрытие. Степень блеска контролируется согласно ГОСТ 9.032матовое покрытие.

• Геометрически правильной и ровной

• Стойкой к механическому истиранию и воздействию атмосферных осадков и ГСМ (горюче-смазочных материалов) и агрессивных сред (солей)

• Функциональная долговечность разметки должна гарантированно сохраняться не менее 12 календарных месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

• Под термином «Функциональная долговечность» – принимается период времени, в течение которого разметка соответствует требованиям ГОСТ 51256-99 и на любом контрольном участке протяженностью не менее 2 метров, разрушение разметки из эмали не превышает 50% от общей площади участка.

• Ширина линии – 10см

• В составе используемых материалов могут быть использованы только материалы, имеющие сертификаты соответствия, которые, в свою очередь должны быть представлены Заказчику.

Время проведения работ: июль -  август 2014г

Оплата: Безналичный расчет после окончания работ.

Предложения направлять на электронный адрес: kollontay17@mail.ru не позднее 20.07.2014 года.

Правление ТСЖ «Коллонтай, 17».